## Slide 1: Open Source Code VM2D for 2D Incompressible Flow Simulation by Using Meshless Lagrangian Vortex Methods
Bauman Moscow State Technical University
ISPRASOpen, Moscow, 1.12.2017
Ilia Marchevsky
Ph.D., assoc. prof., senior researcher
Ivannikov Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences
Kseniia Kuzmina
Ph.D. student, assist.prof., researcher
Evginiya Ryatina
student, lab. assistant

## Slide 2
2
Vorticity is considered to be primary variable
Vortex Methods
Incompressibility equation Euler equation
Biot – Savart law Euler equation in Helmholtz form
Automatic boundary conditions on infinity satisfaction at flow simulations in unbounded domains;
Localization of computational resources in a region with nonzero vorticity;
Rather small computational cost and possibility for efficient parallelization;
Useful for simulation in coupled FSI problems.
Notes: 2
2

## Slide 3
Monographs on vortex methods (in Russian and English)
[1] Белоцерковский С.М., Лифанов И.К. Численные методы в сингулярных интегральных уравнениях и их применение. М.: Наука, 1985. 256 с.
[2] Нелинейная теория крыла и ее приложения / Т.О. Аубакиров, С.М. Белоцерковский, М.И. Ништ и др. Алматы: Гылым, 1997. 448 с.
[3] Вайникко Г.М., Лифанов И.К., Полтавский Л.Н. Численные методы в гиперсингулярных интегральных уравнениях и их приложения. М.: Янус-К, 2001. 508 с.
[4] Lewis R.I. Vortex Element Methods for Fluid Dynamic Analysis of Engineering Systems. CUP, 2005. 588 p.
[5] Андронов П.Р., Гувернюк С.В., Дынникова Г.Я. Вихревые методы расчета нестационарных гидродинамических нагрузок. М.: Изд-во МГУ, 2006. 184 с.
[6] Cottet G.-H., Koumoutsakos P.D. Vortex Methods: Theory and Practice. CUP, 2008. 328 p.
[7] Головкин М.А., Головкин В.А., Калявкин В.М. Вопросы вихревой гидромеханики. М.: Физматлит, 2009. 264 с.
3

## Slide 4
4
Very short history of Vortex Methods
Discrete Vortices Method
Scientific school of prof. S.M. Belotserkovskii — since 1959.
Airfoils with sharp edges
Inviscid flow
Known positions of separation point
Vorticity flux along all the airfoil hypothesis
G.A. Pavlovets, A.S. Petrov — 1974, A. Chorin — 1978.
Unknown positions of separation point
Viscosity influence
A. Chorin — 1978;
Y. Ogami, T. Akamatsu — 1991, G.Ya. Dynnikova — 2003.
2D Navier – Stokes equations solution (incompressible flow)
VVD – Viscous Vortex Domains method (Andronov P.R., Guvernyuk S.V., Dynnikova G.Ya.)
Notes: 4
4

## Slide 5
5
Boundary conditions satisfaction
No-through (no-penetration) condition –
Idea of N.E. Zhukovsky (inviscid fluid)
Immovable airfoil in ideal inviscid flow can be simulated by attached vortex sheet - N.E. Zhukovsky, 1905.
No-slip condition –
Vorticity flux from the immovable airfoil surface
In viscous flow immovable airfoil can be simulated by free vortex sheet.
Movable/deformable airfoil
Free vortex sheet
Attached vortex sheet
Attached source sheet
Notes: 5
5

## Slide 6
M
V
rot
- Incompressibility eq.:
- Navier – Stokes eqs.:
- Boundary conditions:
on infinity
on the airfoil surface:
Governing equations for immovable airfoil in viscous flow
Viscous incompressible flow
- Initial condition:
Notes: 6

## Slide 7
– diffusive velocity, caused by viscosity influence
Андронов П.Р., Гувернюк С.В., Дынникова Г.Я. Вихревые методы расчета нестационарных гидродинамических нагрузок. М.: Изд-во МГУ, 2006. 184 с.
Dynnikova G.Ya. The Integral Formula for Pressure Field in the Nonstationary Barotropic
Flows of Viscous Fluid // J. Math. Fluid Mech. 2014. Vol. 16. Pp. 145–162.
Vorticity is primary computed variable
Navier – Stokes equations in the following form:
Here
Vorticity & pressure reconstruction
, where
Biot – Savart law:
Notes: 7

## Slide 8
8
Step i =1
Classical vortex method scheme

## Slide 9
9
Step i =2
Classical vortex method scheme

## Slide 10
10
Step i =3
Classical vortex method scheme

## Slide 11
Biot – Savart law:
(singular integral equation)
11
“Normal” and “Tangent” approaches to BC satisfaction
Normal:
Tangent:
at

## Slide 12
Zhukovsky airfoil
12
Normal approach – classical scheme of Vortex Methods

## Slide 13
Профиль Жуковского
13
Tangent approach – new numerical scheme

## Slide 14
Biot – Savart law (generalized):
14
Moving airfoil
Intensities of the attached vortex and source sheets at given law of motion:
Free vortex sheet
Attached vortex sheet
Attached source sheet
– airfoil surface velocity
– normal unit vector
– tangent unit vector

## Slide 15
15
Flow simulation around circular airfoil (Re=103)
Unsteady drag coefficient
Unsteady lift coefficient

## Slide 16
16
Flow simulation around circular airfoil (Re=103)
Unsteady drag and lift coefficients and the Strouhal number

## Slide 17
17
Blasius problem (flow around thin plate) (Re=103)
Longitudinal and transversal velocities in boundary layer at х = 0,35

## Slide 18
18
Cuett problem (flow between rotating cylinders)
Inner cylinder has non-zero angular velocity
Solid line – exact steady velocity distribution
Dots – results of numerical simulation

## Slide 19
19
Wind resonance of the circular airfoil (with hysteresis)
Amplitude of transversal oscillations and hysteresis phenomenon
Weakly-coupled FSI problem

## Slide 20
20
Savonius rotor autorotation
Savonius rotor with small mass (moment of inertia)
Strongly coupled FSI problem
Angular velocity time dependency

## Slide 21: Программный комплекс VM2D
Язык С++ (GCC, Intel C++ Compiler, MSVC, )
Linux / Windows
Распараллеливание: OpenMP и MPI
Линейная алгебра: Eigen (eigen.tuxfamily.org)
Модульная структура
Открытый исходный код: https://github.com/vortexmethods/VM2D
Html-версия документации http://vortexmethods.github.io/VM2D/
21

## Slide 22: Doxygen-документация
22

## Slide 23: Возможности программного комплекса
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
Обтекание неподвижного профиля
Сопряженные задачи гидроупругости
Полностью связанные задачи
Система профилей
23

## Slide 24: Постановка задач в VM2D
Имеется возможность решать одну или несколько отдельных задач одновременно или последовательно
В файл problems записывается список решаемых задач с указанием числа процессоров и прочих необходимых параметров:
problems=
{
wing00deg(np = 1, alpha = 0, tau = 0.015),
wing05deg(np = 2, alpha = 5, tau = 0.015),
wing10deg(np = 2, alpha = 10, tau = 0.010),
};
Все исходные данные – в текстовых файлах
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
24

## Slide 25
25
91 задача по моделированию обтекания профиля на различных углах атаки
Использование внутреннего распараллеливания позволяет выровнять загрузку процессоров (за счет конечности числа задач)
Ускорение расчета при решении серии задач
Число ядер | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64
Ускорение, раз (1 ядро/ расчет) | 1,00 | 1,93 | 3,76 | 7,21 | 14,04 | 20,53 | 27,22 | 31,65 | 39,43 | 45,01 | 47,33
Ускорение, раз (2 ядра/ расчет) | - | 1,92 | 3,74 | 7,37 | 14,30 | 20,87 | 28,28 | 34,63 | 41,28 | 46,64 | 53,79
UniHUB

## Slide 26: Описание решаемой задачи - passport
//Physical Properties
rho = 1.0; vInf = {1.0, 0.0};
timeAccel = 0.5; nu = 0.001;
//Time Discretization Properties
timeStart = 0; timeStop = 10.0; dt = $tau;
deltacntText = 10; deltacntBinary = 0;
//Wake Discretization Properties
eps = 0.015; epscol = 0.010;
distKill = 10.0; delta = 1e-5;
//Numerical Schemes
linearSystemSolver = eigenLU;
velocityComputation = velocityBiotSavart;
wakeMotionIntegrator = explicitEuler;
//Airfoils and wake
airfoil = { wing(basePoint = {0.0, 0.0}, scale = 1.0, angle = $angle,
panelsType = panelsRectilinear,
boundaryCondition = boundaryConstLayerAver,
mechanicalSystem = mechanicsRigidImmovable) };
wake = {};
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
26

## Slide 27: Базовые классы
Queue
Task
Passport
Класс для обработки списка решаемых задач, организующий их решение в параллельном режиме согласно количеству требуемых и доступных процессоров
Статус задачи в очереди и ее описание (passport)
Полное описание задачи
World2D
Содержит свойства и текущее состояние конкретной задачи из очереди
Экземпляр класса является главным объектом в процессе численного моделирования течения вокруг профилей: обеспечивает связь объектов других классов, содержит функцию Step() – шаг расчета
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
27

## Slide 28
Airfoil
Wake
Sheet
Вихревой след
Свободный вихревой слой и присоединенные слои вихрей и источников
Boundary
Абстрактный класc – расчетная схема решения граничного интегрального уравнения относительно неизвестной интенсивности вихревого слоя на профиле
Velocity
Абстрактный класс – способ вычисления скоростей ВЭ
Абстрактный класс – геометрия профилей
Mechanics
Абстрактный класс – алгоритм связывания в гидроупругих задачах
28

## Slide 29: Вспомогательные классы
numvector
Point2D
Vortex2D
Шаблонный класс, определяющий массив конкретной длины, состоящий из переменных задаваемого типа; определены основные арифметические операции над числовыми векторами
Наследует numvector<double, 2> и содержит MPI-описатель типа
Свойства вихревого элемента (его позиция и циркуляция); содержит MPI-описатель типа
Parallel
Свойства MPI-коммуникатора, созданного для отдельной задачи
Preprocessor
Настройки для предварительной обработки файлов с входными данными: исключение комментариев, замена разрывов строк пробелами, удаление повторяющихся пробелов и знаков табуляции; результат является входными данными для StreamParser
StreamParser
Инструмент обработки входных файлов после предварительной обработки в Preprocessor;
Times
Класс, содержащий инструменты для сбора временной статистики и ее сохранения в файл timestat
29

## Slide 30: Основные вычислительные блоки алгоритма
Генерация завихренности
Вычисление скоростей вихревых элементов
Вычисление нагрузок
Эволюция вихревого следа
Производится решение граничного интегрального уравнения относительно интенсивности вихревого слоя на профиле
Конвективных скоростей
Диффузионных скоростей
Расчет гидродинамической силы
Расчет вязких напряжений
Решение системы ОДУ относительно положений ВЭ
Контроль проникновения вихревых элементов внутрь профилей
Объединение ВЭ, находящихся близко друг к другу
Влияние ВЭ, находящихся далеко от профилей и/или имеющих малую интенсивность, не учитывается, данные ВЭ удаляются из вихревого следа
30

## Slide 31: Генерация завихренности
Удовлетворение ГУ
Аппроксимация профиля
Аппроксимация решения
31

## Slide 32: Реализации абстрактных классов
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
Airfoil
Boundary
Rectilinear – аппроксимация формы исходного профиля прямоугольником, состоящим из прямолинейных панелей
Elliptic – аппроксимация формы исходного профиля фрагментами эллипсов
MDV – «классический» метод дискретных вихрей, решение сингулярного граничного интегрального уравнения
VortColl – подобный «классическому» методу дискретных вихрей, но с решением граничного интегрального уравнения Фредгольма
ConstLayerAver – кусочно-константная аппроксимация решения граничного интегрального уравнения Фредгольма
LinearLayerAver – разрывная кусочно-линейная аппроксимация решения граничного интегрального уравнения Фредгольма
FEMLayerAver – непрерывная (за исключением некоторых выбранных точек) кусочно-линейная аппроксимация решения граничного интегрального уравнения Фредгольма
32

## Slide 33: Реализации абстрактных классов
Velocity
Mechanics
BiotSavart – прямое вычисление скоростей по закону Био – Савара; сложность
BarnesHut – быстрый метод с использованием мультипольного разложения, основанного на алгоритме Барнса – Хата; сложность
Fourier – быстрый метод, основанный на решении вспомогательного уравнения Пуассона для функции тока на грубой сетке с использованием быстрого преобразования Фурье; сложность
RigidImmovable – моделирование обтекания неподвижного профиля
RigidGivenLaw – моделирование течения вокруг профиля, движущегося по заданному закону
RigidWCoupled – решение сопряженной задачи гидроупругости методом расщепления
RigidWCoupled – решение сопряженной задачи гидроупругости в полностью связанной постановке
Программный комплекс VM2D (Марчевский И.К., Кузьмина К.С., Рятина Е.П.) 30.11.2017
33

## Slide 34
– параметр, характеризующий удаленность ячеек дерева,
– общее число ВЭ, – глубина дерева.
Быстрый метод расчета парных взаимодействий ВЭ
34
Трудоемкость операций алгоритма МВЭ без использования БМ и с его использованием
Операция 1 – Вычисление скоростей
вихревых элементов
Операция 2 – Реструктуризация вихревой пелены
Операция 3 – Вычисление аэродина- мических нагрузок
Операция 1 – Вычисление скоростей
вихревых элементов
Операция 2 – Реструктуризация вихревой пелены
Операция 3 – Вычисление аэродина- мических нагрузок
Оценка трудоемкости алгоритма БМ:
Число уровней дерева | Время счета |  | 
11 | 2,20 | 4,01 | 7,12
12 | 1,18 | 2,04 | 3,55
13 | 1,00 | 1,30 | 2,07
14 | 1,27 | 1,00 | 1,11
15 | 1,88 | 1,38 | 1,00
16 | 2,04 | 2,04 | 1,34
Ускорение при параллельной реализации БМ:
Число ядер | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Ускорение, раз | 1,00 | 1,58 | 2,65 | 4,31 | 5,97
Дынникова Г.Я. Использование быстрого метода решения «задачи N тел» при вихревом моделировании течений // ЖВМиМФ. 2009. Т.49, № 8. C.1458-1465.

## Slide 35: Компиляция и запуск
Требуется наличие MPI и Eigen
Исходный код программы в репозитории на GitHub:
http://github.com/vortexmethods/VM2D
Сборка при помощи cmake
Запуск программы - из каталога с файлом problems
Число OpenMP-нитей регулируется $OMP_NUM_THREADS
Исполнение на кластере mpirun –np x ./VM2D.
35

## Slide 36: Результаты моделирования
Результаты моделирования сохраняются в файлы
Файлы, содержащие описание вихревого следа, сохраняются в подкаталог snapshots в текстовом и бинарном (VTK) форматах
Гидродинамические нагрузки, действующие на профили, сохраняются в файлы forces-airfoilname-n
Временнáя статистика сохраняется в файл timestat
…
36

## Slide 37
Публикации авторов
37
Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., Moreva V.S. Parallel implementation of vortex element method on CPUs and GPUs // Procedia Computer Science. 2015. Vol. 66. P. 73-82.
Кузьмина К.С., Марчевский И.К. Численная схема высокого порядка точности для определения интенсивности вихревого слоя при решении двумерных задач аэрогидродинамики вихревыми методами // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Естественные науки. 2016. № 6. С. 93-109.
Кузьмина К.С., Марчевский И.К., Морева В.С. Определение интенсивности вихревого слоя при моделировании вихревыми методами обтекания профиля потоком несжимаемой среды // Математическое моделирование. 2017. № 10. С. 20-34.
Кузьмина К.С., Марчевский И.К. Об оценках вычислительной сложности и погрешности быстрого алгоритма в методе вихревых элементов // Труды Института системного программирования РАН. 2016. Т. 28, № 1. С. 259-274.
Кузьмина К.С., Марчевский И.К., Морева В.С., Рятина Е.П. Расчетная схема вихревых методов второго порядка точности для моделирования обтекания профиля несжимаемым потоком // Авиационная техника. 2017. № 3. С. 73-80.
Kuzmina K.S., Marchevsky I.K., Ryatina E.P. Exact analytical formulae for linearly distributed vortex and source sheets in uence computation in 2D vortex methods // Journal of Physics: Conference Series. 2017. Vol. 918. No. 012013. 9 p.

## Slide 38
Авторы
  Марчевский Илья Константинович – iliamarchevsky@mail.ru к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, с.н.с. ИСП им. В.П. Иванникова РАН
  Кузьмина Ксения Сергеевна – kuz-ksen-serg@yandex.ru аспирант, ассистент каф. «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, стажер-исследователь ИСП им. В.П. Иванникова РАН
  Рятина Евгения Павловна – evgeniya.ryatina@yandex.ru студент каф. «Прикладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана, лаборант-исследователь ИСП им. В.П. Иванникова РАН
38
  Будем рады Вашим вопросам, пожеланиям и предложениям!

## Slide 39: Спасибо за внимание!
Notes: 39